## Slide 1
张建忠 徐敬东 编著
清华大学出版社 出版
ISBN：978-7-302-53148-7

## Slide 2: 第14章 电子邮件系统
张建忠 徐敬东
南开大学计算机科学与技术系

## Slide 3: 电子邮件的优越性
比人工邮件传递迅速，可达范围广，比较可靠
与电话系统相比，不要求通信双方都在现场，不需知道通信对象在网络中的具体位置
可以实现一对多的邮件传送
可以将文字、图像、语音等多种类型的信息集成在一个邮件中传送

## Slide 4: 电子邮件系统
电子邮件系统采用客户-服务器工作模式
主要组成部分
  邮件服务器：①接收用户的邮件，根据邮件目的地址传送至对方服务器；②接收其他服务器的邮件，并将邮件送至收件人邮箱
  邮箱：服务器为合法用户开辟的邮件存储空间，具有账号和密码属性
  电子邮件应用程序：①将用户邮件发送至邮件服务器；②负责检查用户邮箱、读取邮件

## Slide 5: 电子邮件系统中的传输协议

## Slide 6: 电子邮件的传输过程

## Slide 7: 电子邮件地址
一般形式：local-part@domain-name
  domain-name：邮件服务器的域名
  local-part：服务器上的用户邮箱名
邮件地址的唯一性
  邮件服务器域名在整个电子邮件系统中是唯一的
  用户邮箱名在这台邮件服务器上是唯一的
邮寄列表：用“别名”指定一组电子邮件地址

## Slide 8: 简单邮件传输协议SMTP
SMTP的特点：简单、直观
  规定发送程序和接收程序之间的命令和应答
  命令和响应都是可读的ASCII字符串
SMTP邮件传输采用客户-服务器模式
SMTP服务器在TCP的25端口守候

## Slide 9: 常用的SMTP命令

## Slide 10: 常用的SMTP响应
响应以3位数字开始，后面跟有该响应的具体描述

## Slide 11: SMTP邮件传递过程
连接建立阶段
邮件传递阶段
连接关闭阶段

## Slide 12: SMTP通信过程举例

## Slide 13: 第3代邮局协议POP3
POP3的主要功能：允许用户通过本地主机动态检索邮件服务器上的邮件
POP3传输采用客户-服务器工作模式
POP服务器在TCP的110端口守候
POP3的命令和响应采用ASCII字符串形式

## Slide 14: 常用的POP3命令

## Slide 15: POP3的响应
以“+OK”开始：命令已成功执行或服务器准备就绪等
以“-ERR”开始：错误的或不可执行的命令
“+OK”和“-ERR”后可以跟有附加信息
响应信息包含多行时，只包含“.”的行表示响应结束

## Slide 16: POP3传输过程
认证阶段
事务处理阶段
更新阶段

## Slide 17: POP3传输过程举例

## Slide 18: 电子邮件的报文格式
RFC822
多用Internet邮件扩展协议MIME

## Slide 19: RFC822
电子邮件报文的组成
  邮件头：邮件报文的控制信息
    邮件头由多行组成
    每行的基本语法：<keyword>: <value>
  邮件体：用户需要发送的邮件内容，由7位ASCII文本组成
  邮件头和邮件体之间用空行分隔
缺陷：要求邮件体由7位ASCII文本组成

## Slide 20: RFC822报文格式举例

## Slide 21: 多用Internet邮件扩展协议MIME
MIME解决的主要问题：多媒体等二进制信息能够利用电子邮件传输
MIME的基本思想：扩充RFC822
  MIME继承了RFC822的基本邮件头和邮件体模式
  增加了一些邮件头字段
  要求对邮件体进行编码（将8位的二进制信息变换成7位的ASCII文本）

## Slide 22: 邮件体编码算法
常用编码算法：基数64编码（base64） 、带引见符的可打印编码（quoted-printable）
Base64的基本思想：将3个字节转换成4个可打印字符
  将每3个字节做为一个整体将其划分为4组，每组6位
  将6位的值作为索引，映射为对应的可打印ASCII字符
原始文件尾部处理
  剩1个字节：后面补4个比特的“0”，再分成2个6位组，映射为2个ASCII字符，而后再填充两个“=”
  剩2个字节：后面补2个比特的“0”，再分成3个6位组，映射为3个ASCII字符，而后再填充1个“=”
添加回车换行：变换后，每76个字符后增加一回车换行

## Slide 23: base64编码方法示意图

## Slide 24: 6位索引值与可打印字符的对照表

## Slide 25: Base64编码举例
3个连续的字节
  00100011、01011100、10010001
  001000110101110010010001
  001000、110101、110010、010001
  8、53、50、17
  I、1、y、R
剩一个字节
  00100011
  001000110000
  001000、110000
  I、w、=、=

## Slide 26: MIME增加的邮件头字段
MIME-Version：
  邮件遵循MIME标准的版本号。目前的标准为1.0。
Content-Type
  邮件体包含的数据类型：text、message、image、audio、video、application和multipart
Content-Transfer-Encoding
  邮件体的数据编码类型：quoted-printable和base64

## Slide 27: MIME格式的电子邮件举例

## Slide 28: 基于Web的电子邮件
基于Web的电子邮件：Web服务与邮件服务的结合
  客户与服务器间：用HTTP协议发送和接收邮件
  服务器之间：用SMTP协议发送和接收邮件
服务器具有双重功能
  邮件服务器功能：支持SMTP
  Web服务器功能：支持HTTP和动态Web页面

## Slide 29: 实验：编写SMTP服务器并观察通信过程
目的：观察电子邮件应用程序与SMTP邮件服务器的命令交互过程
简化的SMTP服务器
  响应客户SMTP命令，将命令的交互过程和收到的邮件显示到屏幕上
  支持单用户
  不保存和转发收到的邮件
  不作错误处理

## Slide 30: 简化SMTP服务器运行界面

## Slide 31: 发送给简化SMTP服务器的邮件

## Slide 32: SMTP服务器接收到邮件后的界面